Отчёт механика

Комплектация средств передвижения участников

| участник | рама | вилка | трансмиссия | тормоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Андреев | Рапид Титан | RS Recon’29 | SHIMANO DEORЕ SHIMANO DEORЕ XT | AVID BB-7, механика |
| Ермаков | Merida TFS100 | Rock Shox Recon (воздушно-масляная) 26’’ | SHIMANO Altus SHIMANO SLX | Shimano Deore, гидравлика |
| Журавлёв | Рапид титан | Marzocchi Marathon (воздушная) | SHIMANO DEORЕ XT | AVID BB-7, механика |
| Манунин | Титан | Suntour Epixon 26`` | SHIMANO DEORЕ SHIMANO XT | AVID BB-7, механика |
| Кузьменко | Kona Caldera | Rock Shox Reba SL Dual Air (масляно-воздушная) 26’’ | SHIMANO DEORЕ SHIMANO DEORЕ XT | AVID BB-7, механика |
| Парикова | Рапид титан | Suntour Epicon (пружинно-масляная) 26’’ | SHIMANO аливио SHIMANO DEORЕ XT | hayes mx4 диск, механика |
| Прудникова | Felt Q720 | Rock Shox Dart 2 26” | SHIMANO DEORЕ SHIMANO SLX | AVID BB-7, механика |

На этапе предпоходной подготовки средств передвижения были собраны данные о состоянии велосипедов участников, на основании которых были определены узлы и детали с критичным износом для маршрута (~700 км). После непосредственного осмотра велосипедов на предпоходной скатке участникам выданы рекомендации по замене изношенных деталей. На основании анализа комплектации средств передвижения участников механиком был определен состав запчастей,  собран ремнабор общественный и каждым участником ремнабор личный. Единственный в группе алюминиевый багажник был заменен на титановый.

На маршруте ТС участников ежедневно осматривались механиком (крепление багажника, трансмиссия, ходовая часть). На ночь осмотренные велосипеды состёгивались тросом на замок и накрывались тентом. При необходимости производилась смазка цепей ТС, регулировка тормозов и замена тормозных колодок, настройка трансмиссий ТС, ремонт повреждённых камер.

Неисправности и поломки ТС на маршруте.

1. Замена ободной ленты:

Вместо надорванной ободной ленты, являвшейся причиной повреждений камеры в области ниппеля, намотали несколько слоёв изоленты ПВХ.

2. Обеспечение беспрепятственной работы рычага заднего механического тормоза:

Штанина велорюкзака плотно прилегала к рычагу тормоза, препятствуя его штатной работе. К стойкам багажника прикреплена деревянная подкладка, высвобождающая рычаг.

3. Регулировка конусов втулок

4. Исправление деформированного заднего переключателя:

При педалировании по мокрым грунтовым покрытиям из-за налипшей грязи заблокировалась трансмиссия на титанавой раме (с несъёмным титановым петухом) и был деформирован задний переключатель. С помощью инструментов из общественного ремнабора было восстановлено его штатное положение.

5. Cоединение порванной цепи:

Вместо повреждённого звена цепи поставлен замок цепи из личного ремнабора участника.

6. Замена сломанной оси задней втулки на запасную.

Все неисправности и поломки были своевременно устранены и не повлияли на график прохождения маршрута.

| ИНСТРУМЕНТЫ |
| --- |
| Наименование | Кол-во |
| Ключ рожковый Х 15 с «хлыстом» | 1 |
| Ключ конусной 13 Х 14 Х 15 Х 17 | 2 |
| Набор шестигранников 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10. | 1 |
| Выжимка цепи | 1 |
| Съёмник замка цепи | 1 |
| Ключ спицевой | 1 |
| Отвёртка реверсивная с набором бит | 1 |
| Головки 9; 10; 11; 12. | 4 |
| Съёмник шатуна и каретки НТ | 1 |
| Съёмник кассеты и тормозных дисков | 1 |
| Съёмник барабана задней втулки Shimano | 1 |
| Пассатижи трёхпозиционные | 1 |
| Плоскогубцы с изогнутыми губками | 1 |
| Ножовочное полотно по титану | 1 |
| Напильник круглый | 1 |
| Набор надфилей | 1 |
| Мечик со сверлом М5; М6 | 2 |
| Отбортовщик покрышки | 2 |
| Нож | 1 |
| Пинцет | 1 |
| РЕМНАБОРЫ |
| Покрышек (армир.заплатки, нитки кордовые, игла, напёрсток) |  |
| Камер (заплатки, клей, тёрка, абразивный камень) |  |
| Багажника (трубки титан, алюминий, хомуты винтовые) |  |
| Обода (перфорированные металлич.полоски, болты с гайками М3) |  |
| Шатунов (футорки под педали) |  |
| Набор промподшипников (рулевая, втулки, педали) |  |
| Набор шариков |  |
| Замки цепи 9 и 10 ск. |  |
| Рамки седла |  |
| ЗАПЧАСТИ |
| Задний переключатель 9-10 ск | 1 |
| Каретка НТ | 1 |
| Ось задней втулки | 1 |
| Педали | 2 |
| Диск тормозной 160мм + 6 болтов | 1 |
| Ручка тормозная (симметричная) | 1 |
| Калипер тормозной ВВ 7 | 1 |
| Адаптер тормозного диска (центрлок – 6 винтов) | 1 |
| Фрикционная манетка | 1 |
| Эксцентрики передний, задний | 2 |
| Тросик тормозной | 2 |
| Тросик скоростной | 2 |
| Рубашка тормозная | 1,5 м |
| Покрышка | 1 |
| Спицы |  |
| Шпилька с гайками М5 | 300 мм |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Смазка консистентная | 100г |
| Смазка жидкая | 100 мл |
| Крепёж (болты М8; М6; М5, гайки, шайбы) |  |
| Изолента |  |
| Проволока (стальная, медная, отожжённая) |  |
| Стяжки пластиковые | 100 шт |
| ЛИЧНЫЙ РЕМНАБОР |
| Камера | 2 |
| Аптечка для ремонта камер | 1 |
| Колодки тормозные | 2 комп. |
| Спицы | по 4 шт. |
| Запасной петух (для алюминиевых рам) | 1 |
| Замок цепи | 2 |
| Запасные болты крепления багажника с торцевым пропилом для шлицевой отвёртки | компл. |
| Щётка (рекомендовано) | 1 |

Выводы

Тщательная предпоходная подготовка ТС сильно облегчает жизнь механика на маршруте.

Группа состояла в основном из опытных участников, которые самостоятельно обслуживали свои велосипеды на маршруте и вовремя реагировали на внезапные препятствия движению (своевременная остановка при попадании стальной проволоки 6мм в спицы заднего колеса - всё обошлось без последствий), а при появлении не характерных звуков  при движении  своевременно определяли их причины  (начало трения пружинки колодок механического тормоза («паучка») по тормозному диску или прокрутки цепи «цепь хлябала» при холостом ходе на спуске были следствием нештатной работы собачек из-за сломанной оси задней втулки) и устраняли их.

При подъёме на Теректинский хребет, на участке, где узкая тропа петляла между крупными камнями, для удобства транспортировки гружёного велосипеда и безопасности педалей и участников были временно скручены обе педали. Особое внимание на этом участке уделялось безопасности заднего переключателя и большой ведущей звезды.

На продолжительных спусках «на тормозах» по сложным покрытиям рекомендуется делать регулярные остановки для охлаждения тормозных дисков.

При движении на велосипеде по   размокшим налипающим грунтам рекомендуется внимательно следить за работой трансмиссии и своевременно реагировать на её блокировку, чтобы не рвать цепи и не загибать задние переключатели.

После передвижения по таким покрытиям рекомендуется почистить (даже помыть не смотря на суеверия!) трансмиссию, чтобы на следующее утро не работать отбойным молотком для освобождения её частей от закаменевшей массы.

Запасные камеры рекомендуется перевозить в упаковке (хотя бы п/э пакет), что защитит их от протирания.